## Slide 1: 拉式生產系統模擬
Advisor ：楊大和 教授
Member ：楊舒惠、 方稚榕、方鈺學
沈柏丞、趙俊宗
Date ：
December 27, 2021

## Slide 2: Outline
推式與拉式比較→總模擬時間 = 40 小時
                基礎假設
            瓶頸站點更換
            WIP上限數量改動
推式與拉式比較→總模擬時間 = 120 小時
                基礎假設
            瓶頸站點更換
            WIP上限數量改動
Summary
Demo

## Slide 3: Summary
Push
依照工作站順序生產，只要工作站空了馬上補料。(WIP未設上限)
Little’s Law：WIP=Throughput(TH)⋅ Cycle time(CT)
Chart: TH vs. WIP (Best case)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TH | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
Chart: CT vs. WIP(Best case)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CT | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36

## Slide 4: Simluation 01-1
基本假設

## Slide 5: 基本假設 各工作站時間 瓶頸站點 目標產量
2 → 2 → 6 → 2
第三個工作站
40小時需產出5個
推式生產
拉式生產
依照工作站順序生產，只要工作站空了馬上補料
T=4時開始投料，之後每隔6秒發送訊號，告訴第一個工作站要投料
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 6: 推式生產儀表板
time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state |  | time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 正常
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 正常
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 23 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 正常
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 24 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 3 | 正常
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 正常 |  | 25 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 正常
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 正常 |  | 26 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 3 | 異常
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 正常 |  | 27 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 3 | 異常
7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 正常 |  | 28 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 | 異常
8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 正常 |  | 29 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 異常
9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 正常 |  | 30 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 | 4 | 異常
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 正常 |  | 31 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 4 | 異常
11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 正常 |  | 32 | 1 | 1 | 11 | 0 | 13 | 4 | 異常
12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 正常 |  | 33 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 4 | 異常
13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 正常 |  | 34 | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 4 | 異常
14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 正常 |  | 35 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 異常
15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 正常 |  | 36 | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 | 5 | 異常
16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 正常 |  | 37 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | 5 | 異常
17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 正常 |  | 38 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 5 | 異常
18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 正常 |  | 39 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 5 | 異常
19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 正常 |  | 40 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 5 | 異常
20 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
共產出5個 Lead time =36小時
，WIP數持續上升
Notes: 在t=12,18,24,30,36會輸出完成品，完成品數為5，完成目標產量5的 Lead Time為36小時
在t>=26時，因產線中的總wip數>wip Limit(10) ，所以有異常的產生

## Slide 7: 基本假設 各工作站時間 瓶頸站點 目標產量
2 → 2 → 6 → 2
第三個工作站
40小時需產出5個
Total WIP > WIP limit (10)
異常警示
推式生產
拉式生產
依照工作站順序生產，只要工作站空了馬上補料
T=4時開始投料，之後每隔6秒發送訊號，告訴第一個工作站要投料
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 8: 推式生產儀表板(投料管控)WIP >設定值停止投料
共產出5個 Lead time =36小時，無過量WIP堆積。
未管控
 | time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state
 | 21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 正常
 | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 正常
 | 23 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 正常
 | 24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 正常
 | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 正常
 | 26 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 正常
 | 27 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 正常
 | 28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 正常
 | 29 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 正常
 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 正常
 | 31 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 正常
 | 32 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 4 | 正常
 | 33 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 4 | 正常
 | 34 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 正常
 | 35 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 正常
 | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 正常
 | 37 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 正常
 | 38 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 5 | 正常
 | 39 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 5 | 正常
 | 40 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 正常
因為wip已達上限，所以不繼續投料
time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state
21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 正常
22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 正常
23 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 正常
24 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 3 | 正常
25 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 正常
26 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 3 | 異常
27 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 3 | 異常
28 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | 3 | 異常
29 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 異常
30 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 | 4 | 異常
31 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 4 | 異常
32 | 1 | 1 | 11 | 0 | 13 | 4 | 異常
33 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 4 | 異常
34 | 1 | 1 | 11 | 1 | 14 | 4 | 異常
35 | 0 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 異常
36 | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 | 5 | 異常
37 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | 5 | 異常
38 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 5 | 異常
39 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 5 | 異常
40 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 | 5 | 異常
管控
Notes: 我們在有異常時，也就是產線中的總wip數>wip Limit時，就不再繼續投料，直到產線中的總wip數< wip Limit時，才繼續投料
在t=12,18,24,30,36會輸出完成品，完成品數為5，完成目標產量5的 Lead Time為36小時
相較修正前，修正後無異常的產生，且產線中的wip總數也下降

## Slide 9: 拉式生產儀表板
共產出5個 Lead time =40小時
，無過量WIP堆積。
time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state |  | time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正常 |  | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 正常
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正常 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 正常
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正常 |  | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 正常
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正常 |  | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 正常
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 正常
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 正常
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 正常
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 正常
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 正常
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 正常
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 正常
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 正常
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 正常
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 正常
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 正常 |  | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 正常
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 正常 |  | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 正常
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 正常 |  | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 正常
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 正常 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 正常
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 正常 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 正常
19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 正常 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 正常
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 我們在有異常時，也就是產線中的總wip數>wip Limit時，就不再繼續投料，直到產線中的總wip數< wip Limit時，才繼續投料
在t=16,22,28,34,40會輸出完成品，完成品數為5，完成目標產量5的 Lead Time為40小時
相較修正前，修正後無異常的產生，且產線中的wip總數也下降
這裡的時間是用推式的設定(共產出五個) 但因為拉式系統是希望可以在對的時間點給出對的數量，所以我們假設在t=40產出第五個成品，其他回推下料時間(可產生如上表

## Slide 10: Simluation 01-2
瓶頸站點更換

## Slide 11: 改變瓶頸站的位置 瓶頸站點 目標產量
每個站點都會當一次瓶頸
40小時需產出5個
T=6
T=2
T=2
T=2
T=2
T=6
T=2
T=2
T=2
T=2
T=6
T=2
T=2
T=2
T=2
T=6
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 12: 改變瓶頸站 Summary
推式(投料未控管/管控) | 6,2,2,2 | 2,6,2,2 | 2,2,6,2 | 2,2,2,6
原物料需求(40小時) | 7/7 | 38/15 | 21/15 | 21/15
40小時中WIP最大值 | 2/2 | 16/10 | 16/10 | 16/10
Lead time | 36 | 36 | 36 | 36
成品產出時間 | 12,18,24,30,36 | 12,18,24,30,36 | 12,18,24,30,36 | 12,18,24,30,36
拉式 | 6,2,2,2 | 2,6,2,2 | 2,2,6,2 | 2,2,2,6
原物料需求(40小時) | 5 | 5 | 5 | 5
40小時中WIP最大值 | 2 | 2 | 2 | 2
Lead time | 40 | 40 | 40 | 40
成品產出時間 | 16,22,28,34,40 |  |  | 
Notes: 在投料管控與否的情況下，瓶頸站位置會影響原物料需求、產線中WIP數量，不影響成品產出時間
而若比較有控管投料的推式以及拉式，一樣是原物料需求、產線中WIP數量的差異
主要是因為拉式系統是希望可以在對的時間點給出對的數量，所以我們假設在t=40產出第五個成品，回推其他下料時間(即可避免產生不必要的堆積)

## Slide 13: Simluation 01-3
改變產線中的WIP limit數

## Slide 14: 改變產線中的WIP limit數 各工作站時間 瓶頸站點 目標產量
2 → 2 → 6 → 2
第三個工作站
40小時需產出5個
WIP 上限
1到20
Total WIP > WIP limit
異常警示
投料控制
Total WIP 大於上限則停止投料
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 15: 推/拉系統的完成品數量比較（40小時內）

## Slide 16: 推/拉系統的Lead Time比較（40小時內）
紅圈處表示無法在模擬時間內(40hr)完成目標產量，但有些情況只要有足夠時間仍可獲得目標產量。

## Slide 17: Simluation 02-1
基本假設(生產時間延長)

## Slide 18: 推式生產儀表板(投料管控)WIP >設定值停止投料
time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state |  | time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 31 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 4 | 正常
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 32 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 4 | 正常
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 33 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 4 | 正常
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 34 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 正常
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 正常 |  | 35 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 4 | 正常
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 正常 |  | 36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 正常
6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 正常 |  | 37 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 5 | 正常
7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 正常 |  | 38 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 5 | 正常
8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 正常 |  | 39 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 5 | 正常
9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 正常 |  | 40 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 正常
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 正常 |  | 41 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 正常
11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 正常 |  | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 正常
12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 正常 |  | 43 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 正常
13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 正常 |  | 44 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 6 | 正常
14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 正常 |  | 45 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 6 | 正常
15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 正常 |  | 46 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 6 | 正常
16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 正常 |  | 47 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 6 | 正常
17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 正常 |  | 48 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 正常
18 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2 | 正常 |  | 49 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 7 | 正常
19 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 正常 |  | 50 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7 | 正常
20 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 正常 |  | 51 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 7 | 正常
21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 正常 |  | 52 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 正常
22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 正常 |  | 53 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 正常
23 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 正常 |  | 54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 正常
24 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 3 | 正常 |  | 55 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 8 | 正常
25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 正常 |  | 56 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 8 | 正常
26 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 正常 |  | 57 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 8 | 正常
27 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 正常 |  | 58 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 8 | 正常
28 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 正常 |  | 59 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 8 | 正常
29 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 正常 |  | 60 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 正常
30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: 在t=12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,90,96,102,108,114,120會輸出完成品，完成品數為19，完成目標產量19的 Lead Time為120小時
在120小時內產線中的總wip數<=wip Limit(10) ，所以沒有異常的產生

## Slide 19: 推式生產儀表板(投料管控)WIP >設定值停止投料
time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state |  | time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state
61 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 正常 |  | 91 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 14 | 正常
62 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 | 正常 |  | 92 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 14 | 正常
63 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 | 正常 |  | 93 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 14 | 正常
64 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 正常 |  | 94 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 | 正常
65 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 正常 |  | 95 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 14 | 正常
66 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 正常 |  | 96 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15 | 正常
67 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 | 正常 |  | 97 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 15 | 正常
68 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 正常 |  | 98 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 15 | 正常
69 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 正常 |  | 99 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 15 | 正常
70 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 | 正常 |  | 100 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 15 | 正常
71 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 | 正常 |  | 101 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 15 | 正常
72 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | 正常 |  | 102 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | 正常
73 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 11 | 正常 |  | 103 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 16 | 正常
74 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 11 | 正常 |  | 104 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 16 | 正常
75 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 11 | 正常 |  | 105 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 16 | 正常
76 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 11 | 正常 |  | 106 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 16 | 正常
77 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 11 | 正常 |  | 107 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 16 | 正常
78 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 正常 |  | 108 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 17 | 正常
79 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 12 | 正常 |  | 109 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 17 | 正常
80 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 12 | 正常 |  | 110 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 17 | 正常
81 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 12 | 正常 |  | 111 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 17 | 正常
82 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 12 | 正常 |  | 112 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 17 | 正常
83 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 12 | 正常 |  | 113 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 17 | 正常
84 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 正常 |  | 114 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 | 正常
85 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 13 | 正常 |  | 115 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 18 | 正常
86 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 13 | 正常 |  | 116 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 18 | 正常
87 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 13 | 正常 |  | 117 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 18 | 正常
88 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 13 | 正常 |  | 118 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 18 | 正常
89 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 13 | 正常 |  | 119 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 18 | 正常
90 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 14 | 正常 |  | 120 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 19 | 正常
Notes: 一樣我們會透過推式的目標來決定拉式的目標

## Slide 20: 拉式生產儀表板(投料管控)WIP >設定值停止投料
time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state |  | time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正常 |  | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 正常
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正常 |  | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 正常
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正常 |  | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 正常
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正常 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 正常
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 正常
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 正常
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 正常
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 正常
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 正常
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 正常 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 正常
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 正常
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 正常
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 正常
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 正常 |  | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 正常
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 正常 |  | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 正常
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 正常 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 正常
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 正常 |  | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 正常
17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 正常 |  | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 正常
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 正常 |  | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 正常
19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 正常 |  | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 正常
20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 正常 |  | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 正常
21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 正常 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 正常
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 正常 |  | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 正常
23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 正常 |  | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 正常
24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 正常 |  | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 正常
25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 正常 |  | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 正常
26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 正常 |  | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 正常
27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 正常 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 正常
28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 正常 |  | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 正常
29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 正常 |  | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 正常
30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21: 拉式生產儀表板(投料管控)WIP >設定值停止投料
time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state |  | time | s0_wip | s1_wip | s2_wip | s3_wip | total_wip | finish | state
61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 正常 |  | 91 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 正常
62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 正常 |  | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 正常
63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 正常 |  | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 正常
64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 正常 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 正常
65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 正常 |  | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 正常
66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 正常 |  | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 正常
67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 正常 |  | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 正常
68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 正常 |  | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 正常
69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 正常 |  | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 正常
70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 正常 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 正常
71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 正常 |  | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 正常
72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 正常 |  | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 正常
73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 正常 |  | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 正常
74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 正常 |  | 104 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 正常
75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 正常 |  | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 正常
76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 正常 |  | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 正常
77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 正常 |  | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 正常
78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 正常 |  | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 正常
79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 正常 |  | 109 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 正常
80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 正常 |  | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 正常
81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 正常 |  | 111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 正常
82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 正常 |  | 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 正常
83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 正常 |  | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 正常
84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 正常 |  | 114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 正常
85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 正常 |  | 115 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 正常
86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 正常 |  | 116 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 正常
87 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 正常 |  | 117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 正常
88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 正常 |  | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 正常
89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 正常 |  | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 正常
90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 正常 |  | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 正常
Notes: 在t=16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76,82,88,94,100,106,112,118會輸出完成品，完成品數為18，完成產量18的 時間為118小時，但無法在時間內(120hr)達到目標產量19，其完成目標產量19的 Lead Time為124小時
在120小時內產線中的總wip數<=wip Limit(10) ，所以沒有異常的產生

## Slide 22: Summary
Push
Lead Time = 120
10 個單位
19 個單位
Pull
Lead Time = 120
2 個單位
18 個單位
若要達到19單位
則LT需要124小時

## Slide 23: Simluation 02-2
瓶頸站點更換(生產時間延長)

## Slide 24: 改變瓶頸站的位置(生產時間延長) 瓶頸站點 目標產量
每個站點都會當一次瓶頸
120小時需產出19個
T=6
T=2
T=2
T=2
T=2
T=6
T=2
T=2
T=2
T=2
T=6
T=2
T=2
T=2
T=2
T=6
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 25: 改變瓶頸站+延長模擬時間比較
推式(投料未控管) | 6,2,2,2 | 2,6,2,2 | 2,2,6,2 | 2,2,2,6
原物料需求(120小時) | 20 | 60 | 60 | 60
120小時中WIP最大值 | 2 | 42 | 42 | 42
Lead time | 120 | 120 | 120 | 120
成品產出時間 | 12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,90,96,102,108,114,120 |  |  | 
拉式 | 6,2,2,2 | 2,6,2,2 | 2,2,6,2 | 2,2,2,6
原物料需求(120小時) | 18 | 18 | 18 | 18
120小時中WIP最大值 | 2 | 2 | 2 | 2
Lead time | 120 | 120 | 120 | 120
成品產出時間 | 16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76,82,88,94,100,106,112,118,124 |  |  | 

## Slide 26: Simluation 02-3
改變產線中的WIP limit數

## Slide 27: 改變產線中的WIP limit數 各工作站時間 瓶頸站點 目標產量
2 → 2 → 6 → 2
第三個工作站
120小時需產出19個
WIP 上限
1到20
Total WIP > WIP limit
異常警示
投料控制
Total WIP 大於上限則停止投料
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 28: 推/拉系統的完成品數量比較（120小時內）

## Slide 29: 推/拉系統的Lead Time比較（120小時內）
紅圈處表示無法在模擬時間內(120hr)完成目標產量

## Slide 30: Summary 03

## Slide 31: Materials
推式
瓶頸站位置影響物料數量
設定WIP水位上限(2)
可最小化原物料浪費
拉式
投入量與最終產出相同
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 32: Throughput
推式
瓶頸站在本假設中
皆能滿足需求
WIP水位上限若低於2
則無法滿足需求
拉式
在模擬時間為120時，
將會比推式少一單位的產出
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 33: Lead Time
推式
瓶頸站位置
在本假設中不影響LT
WIP水位上限
若低於2，LT為228；
大於2，LT不隨者WIP增加而上升
拉式
在模擬時間為120時，
將會比推式少一單位的產出
Notes: 目標產量：5（推式生產時間內能生產的完成品數量）

## Slide 34: THANK YOU